## Slide 1: Introduction au stationnement et application aux enjeux des opérations d’aménagement
Simon Guiot
8 avril 2026

## Slide 2: Présentation - SARECO
  Bureau d’études et de conseil, créé en 1976
  Indépendant, capital détenu par ses ingénieurs et urbanistes (une quinzaine)
  Clients publics et privés
  Collectivités locales maître d’ouvrage du stationnement public
  Aménageurs de nouveaux quartiers, promoteurs immobiliers
  Gestionnaires de parkings: bailleurs sociaux, hôpitaux, SNCF, aéroports, etc.
  Etc.
  Spécialité historique sur le stationnement: définition de politiques locales de stationnement, programmation du stationnement sur un nouveaux quartier, stratégies à l’échelle d’un territoire
  Traitement de sujets en lien avec l’évolution des mobilités
  Années 2000-2010: Nombreuses études en lien avec les Parcs Relais
  Années 2010-2020: Electromobilité, autopartage, mutualisation du stationnement

## Slide 3: Présentation – Simon Guiot
  Ingénieur ENPC, Promotion 2011,
  Département VET, cursus Transport
  Stage césure SETEC International
  3A TUM (Munich) – filière urbanisme
  PFE chez SARECO (2012) sur le sujet de l’impact du stationnement sur les stratégies résidentielles des ménages
  Depuis 2013, ingénieur chargé d’études puis chef de projets chez SARECO.
  Quelques exemples de missions traitées:
  Plan de stationnement à l’échelle d’un centre-ville : Sceaux, St Malo, Carcassonne
  Programmation du stationnement à l’échelle d’opérations d’aménagement: Campus Paris Saclay, ZAC en lien avec le métro Grand Paris (Fort d’Aubervilliers, Campus Grand Parc), Cartoucherie à Toulouse
  Publications
  Techniques hospitalières (juin 2018). Stationner, un projet au cœur de l’hôpital
  Ville, Rail et Transports (décembre 2019). Transition écologique. Et si on payait son stationnement au poids?

## Slide 4
Introduction - Historique des politiques de stationnement
Le stationnement, un rouage essentiel du « système automobile »
2) Opérations d’aménagement – approche méthodologique du stationnement
3) Quelques exemples de projets récents et enseignements

## Slide 5: Introduction Historique des politiques de stationnement

## Slide 6: Emergence de la question du stationnement
Laisser sa voiture stationnée sur voie publique n’a rien d’évident
Jusqu’au XIXème siècle, les maires avaient souvent interdit aux « voitures à pétrole » de stationner sur la voirie
La 1ère guerre mondiale et le début de la fabrication en série des véhicules (Ford) marque un premier tournant; ces interdictions sont progressivement assouplies dans les années 20
« Big bang » à partir de 1960, le stationnement sature les rues des villes

## Slide 7: Impact 1. Construction de parkings publics en ouvrage
Mise au point de la technique constructive des « parois moulées » dans les années 1950
Modèle juridique de la concession de service public
    Investissement pris en charge par un privé
    Rémunération sur les recettes de fonctionnement pendant 30-40 ans
     Le paiement du stationnement devient la norme dans les villes, dans une stricte logique de financement d’investissement à ce stade
Parking du Marché, Vitry-Sur-Seine
Parking Jean Jaurès, Béziers

## Slide 8: Impact 2 Développement du stationnement payant sur voirie
Fondement lié à la « rotation » des véhicules
    le paiement, associé à une limitation de temps, réserve la voirie aux usages courts, souvent liés à l’activité commerciale
    Les usages longs (résidentiel, pendulaire) sont écartés de la voirie et reportés dans les parkings publics et privés
Besoin de cohérence avec la tarification des ouvrages

## Slide 9: Impact 3 Développement du stationnement privé
Dans les années 1960 apparaît une règle d’urbanisme toute nouvelle:
les constructions à venir doivent offrir sur la parcelle des places de stationnement en nombre suffisant (sur des ratios votés par la commune) pour recevoir les voitures des occupants.
Cette règle, appliquée depuis 50 ans, a engendré la création d’une offre de stationnement résidentielle et d’entreprises de millions de places de stationnement sur tout le territoire.
Parking souterrain d’entreprise
Parking résidentiel d’immeuble de logement

## Slide 10: Illustration – Offre de stationnement à Paris dans les années 1990 (Pic)
L’exemple de Paris
490 000
places dans les
garages privés
et les cours
d’immeubles
240 000
places sur voirie
70 000 places dans les parcs publics
90 000
places dans
les garages
commerciaux
900 000 places VL
P
Source : Ville de Paris

## Slide 11: Le stationnement - un rouage essentiel du« système automobile »

## Slide 12: Le « système automobile » en quelques chiffres
40 millions de véhicules en circulation en France (INSEE,2016)
32,7 M de véhicules particuliers
    80% des ménages possèdent au moins une voiture
    35% des ménages possèdent au moins deux voitures
6,1 M de véhicules utilitaires légers
2 millions de véhicules neufs chaque année
Dont 50% acquis par les entreprises (véhicules de fonction notamment)
80% des actifs utilisent la voiture pour leur déplacement domicile-travail
Un poids économique très important
L’automobile représente 11% des dépenses des ménages (achat, entretien, assurances, carburant, stationnement)
Une présence publicitaire très forte
3 Mrds annuels de dépenses publicitaires soit 1500 € par véhicule vendu

## Slide 13: L’automobile - un rôle central dans la crise climatique
Une part très forte des émissions directes de gaz à effet de serre
De l’ordre d’1/4 des émissions directes de la France sont liées aux véhicules particuliers (hors transport de marchandises)
Un rouage essentiel de la hausse des émissions dans d’autres secteurs, notamment
Consommation (rôle du coffre)
Phénomène périurbain: extension des surfaces habitées, développement sur-proportionnel des réseaux, etc.

## Slide 14: Des populations laissées à l’écart
Notamment
Les populations modestes: la part de non motorisés est très forte dans les quartiers populaires (souvent 40-50% de ménages non motorisés)
Les collégiens – lycéens dans les zones périurbaines (dépendance aux parents, recours à des modes de transport à risque comme le scooter)
Les personnes âgées et PMR
Pour les ménages équipés, la part des dépenses consacrées à l’automobile décroît en fonction du revenu
(dépense perçue comme « contrainte »)
Aulnay-sous-Bois Forte fréquentation piétonne / bus dans des lieux pensés pour l’automobile
Sevran, quartier de Monceleux Pont Blanc

## Slide 15: Un système qui repose sur une multitude de décisions d’agents économiques à différentes échelles de temps qui interagissent
Court terme
Choix du mode de déplacement
Choix des lieux de destination pour les déplacements choisis: loisirs, achats, etc.
Moyen terme
Choix de l’équipement en voiture: oui/non? Une par personne ? Une par foyer ?
Choix des équipements alternatifs: abonnement TC, équipement vélo
Long terme
Stratégies résidentielles des ménages
Choix de localisation des entreprises

## Slide 16: Comportement de court terme Le choix d’un mode de transport / choix d’un lieu de destination pour les déplacements choisis
4 facteurs de choix principaux
cout monétaire attendu (le "déboursé"),
temps subi ou accepté,
pénibilité au sens large incluant fatigue, insécurité et inconfort,
et in fine l'incertitude pesant sur la réalisation des 3 premiers facteurs (à l'aller et au retour).
Les conditions de stationnement sur les lieux de destination (disponibilité des places, tarification, ergonomie) et les incertitudes associées (saturation ponctuelle) jouent un rôle évident sur ces paramètres
Rôle particulier du déplacement domicile-travail
Le mode de déplacement utilisé pour le déplacement domicile-travail impacte l’ensemble de la chaîne de déplacement quotidienne: accompagnement des enfants, achats quotidiens, activités de loisirs, etc.
La question du stationnement sur le lieu de travail est de ce fait cruciale. On constate des variations très forte de choix modale en fonction de la mise à disposition ou non d’une place de stationnement par l’employeur

## Slide 17: Comportement de moyen terme Le choix de l’équipement ou non en véhicule
Sur le long terme, le choix d’équipement ou on en voiture particulière est lié:
A la succession de choix de court terme (arbitrage quasi-systématiquement favorable / défavorable par rapport aux autres modes de déplacements)
Le stationnement a donc un effet « induit » sur l’équipement des ménages, plus qu’un effet direct.
A des facteurs sociétaux
    Valorisation de l’automobiliste
    Marketing/publicité omniprésente pour l’automobile
    Fort investissement des entreprises en voitures de fonction du fait d’une fiscalité plus avantageuse que sur les salaires

## Slide 18: Comportement de moyen terme Stratégies d’implantation
Des ménages
La proximité du lieu de travail est le premier critère de choix d’un logement
Cette « proximité » doit s’entendre selon les pratiques de déplacement et le mode de déplacement habituelles du ménage
Le stationnement a donc un effet « induit » sur les pratiques de localisation des ménages.
Des entreprises
    Maximisation du bassin de recrutement
    Proximité des infrastructures de transports, qu’elles soient routières, de transport en commun, etc.

## Slide 19: Des dynamiques différentes selon les territoires
Mobilité domicile-travail

## Slide 20: Des dynamiques différentes selon les territoires
Equipement en voiture particulière (données 2013)

## Slide 21: Le stationnement comme outil de régulation de la mobilité automobile
Le rôle du stationnement comme outil de régulation de la mobilité automobile apparaît au tournant des années 2000.
On pourra notamment citer:
La loi SRU qui introduit la notion de compatibilité des règles de stationnement du Plan Local d’Urbanisme avec le Plan de Déplacements Urbains
Des normes plafond (= un nombre de places maximum de places à construire) sont ainsi introduites dans les règles PLU, sur les lieux de destination, en premier lieu les zones de bureaux, sous condition de desserte suffisante par les modes de transports alternatifs.

## Slide 22: Illustration. Normes plafond pour les bureaux fixées par le PDM de l’Ile-de-France

## Slide 23: Années 2010 – Nouvelles normes visant à encadrer le développement de l’offre de stationnement résidentiel
Loi Mandon – 2014
Encadrement du pouvoir des collectivités locales à imposer aux promoteurs la construction de places de stationnement dans les territoires situés à moins de 500 mètres d’une ligne de transport en commun en site propre (métro, RER, tram, BHNS) à:
1 place par logement maximum pour le logement libre
0,5 place par logement maximum pour le logement social
Récemment ajusté à 800 m
Abattement lié à l’autopartage
Possibilité de réduire jusqu’à 15% le nombre de places résidentielles construites à condition de mettre en place un service d’autopartage
Récemment ajusté à 30%
Mise en place de normes de stationnement obligatoires pour le stationnement des vélos dans les logements et dans les entreprises

## Slide 24: Cette régulation renforce toutefois les divergences territoriales
L’équipement en voitures particulières baisse fortement dans le centre de l’Ile-de-France mais continue d’augmenter en périphérie

## Slide 25: Opérations d’aménagement Approche méthodologique du stationnement

## Slide 26: Approche générale du dimensionnement
Etape 1: Evaluation des demandes de stationnement
En fonction du projet
En distinguant les différents types d’usages: résidentiel, lié au travail, occasionnel (visites à des proches, achats dans des commerces, etc.)
Etape 2: Affectation de la demande
Dans des parkings privés ?
Dans des parkings publics ?
En stationnement sur voirie ?
Dans un mixte d’offres ?
Etape 3: Etude des opportunités de foisonnement…
…Entre des demandes de stationnement s’exprimant à des périodes distinctes…
…Permettant une optimisation du dimensionnement…
…A condition d’accepter que l’usage des places soit banalisé.
Des enjeux très importants d’aménagement !!
  1 place de stationnement = 25-30m²
  1 logement ≈ 65 m²
  1 emploi ≈ 20m²
Et financiers: Coût de réalisation de 15-20 k€ / place en silo, 30-40k€ / place en souterrain (+25% depuis 2019)

## Slide 27: 1. Evaluation de la demande – les catégories d’usagers
Résidents
Pendulaires
  Employés – lieu de travail
  Etudiants – lieu d’études
  Rabattants – gare
Visiteurs
  Courses, shopping, loisirs
  Affaire professionnelle
  Visite à des proches

## Slide 28: Evaluation de la demande - stationnement résidentiel
Sur la base de l’équipement des ménages
Données INSEE (recensement)
Ex: données commune de Montreuil(93), traitement SARECO, 0,55 voiture par ménage pour les appartements
Modulations à prendre en compte selon:
La localisation du projet dans la commune (données à l’IRIS): desserte en transports en commun, aménités accessibles à pied
La typologie de logements: maison vs appartement, taille d’appartement
La typologie de ménages: niveau de revenu, taille du ménage

## Slide 29: Evaluation de la demande - stationnement des pendulaires
Surfaces de plancher (en m² SDP)
Nombres d’emplois
Nombres d’employés venant en voiture habituellement
Estimation du nombre de véhicules présents en journée de semaine
Hypothèse de densité d’emplois
Hypothèse de taux de venue en voiture
Hypothèse de foisonnement inter-employés
Méthodologie générale
Ratios
Densité moyenne selon programme
15 à 20 m² par emploi pour bureau classique
35 à 50 m² pour des projets de type R&D / atelier
Hypothèse selon environnement urbain, desserte alternative et capacité des réseaux routiers
Cela peut être 5% ou 90% !!
Hypothèse standard de 66%. Les 34% restants correspondent aux:
Aux motifs d’absence de l’employé: télétravail, déplacements, formation, maladie, congés, etc.
Aux motifs d’absence du véhicule: usage ponctuel d’un autre mode de transport
Ce taux peut être modulé selon le type d’emplois attendus et l’organisation de l’entreprise.
x
x
x
Sur la base d’estimation de présence simultanée et d’usage de la voiture

## Slide 30: Evaluation de la demande - stationnement des visiteurs
Approche au cas par cas
1) Identification des générateurs
Elle se fait en fonction d’une appréciation du commerce / de l’équipement à générer des flux de stationnement voiture. A apprécier selon:
La zone de chalandise du générateur: une zone étendue favorisera un usage intensif de la voiture. Généralement, les « gros » équipements (centres commerciaux, salles de spectacles, etc.) ont une zone de chalandise plus étendue que les petits. La demande stationnement générée est donc sur-proportionnelle à la taille de l’équipement
La densité urbaine A zone de chalandise équivalente (ex: quelques milliers d’habitants pour un groupe scolaire), la génération de stationnement sera quasi inexistante en milieu urbain dense (échelle du quartier) mais pourra être plus importante en périurbain/rural dense (échelle de la commune voire du canton)
L’aménagement urbain Pour les courts trajets (domicile-école, domicile-commerce de proximité) pour lesquelles l’alternative piétonne est évidente, l’usage de la voiture est très élastique en fonction des aménagements. Cette élasticité est notamment constatée pour les écoles, où la dépose des enfants va s’effectuer plutôt à pied ou en voiture selon la priorité donnée aux aménagements pour les piétons ou les voitures.
2) Recherche de comparaisons avec des générateurs existants présentant des caractéristiques comparables

## Slide 31: Affectation de la demande – les différentes options
Différentes solutions à combiner
Parkings privés sous immeuble
Parkings en enclos
Parkings publics, en silo ou en souterrain
Stationnement sur voirie
Parkings privés sous immeubles
Parking public en silo (Toulouse)
Stationnement longitudinal sur voirie (Paris)

## Slide 32: Affectation - contexte urbain classique
Commerce
150 places
150 places
Bureaux
Logements
La nuit
8h
10h
animation

## Slide 33: Affectation – parking commun
Commerce
150 places
300 places
Bureaux
Logements
150 places
animation

## Slide 34: Affectation – parking banalisé
Commerce
300 places
Bureaux
Logements
210 places
animation

## Slide 35: Mutualisation – Vecteurs d’occupation hebdomadaires
Un taux d’occupation variable dans le temps et selon la catégorie d’usagers
60%
85%
100%
80%
90%
80%
10%
70%
20%
60%
100%
60%
100%
30%
10%
10%
10%
10%
Logements
Bureaux, activités
100%
30%
0%
0%
0%
0%
65%
40%
0%
100%
Commerces
50%
50%
10%
100%
50%
50%
40%
50%
Résidents / employés
Visiteurs
Journée semaine
Soirée semaine
Nuit semaine
Journée samedi
Soirée samedi
Journée dimanche
Journée semaine
Soirée semaine
Nuit semaine
Journée samedi
Soirée samedi
Journée dimanche

## Slide 36: Quelques exemples de projets récents et enseignements

## Slide 37: ZAC Cartoucherie à Toulouse – 4 parkings silos maillant un quartier de grande taille
  ZAC mixte (341 000m²) à vocation d’écoquartier située en péricentre de Toulouse
  Le stationnement constitue un fort enjeu en matière de mobilité, d’environnement et de coût des programmes : pollution partielle des sols, écoulement de la nappe, forte congestion routière existante…
  Organisation du stationnement
    Offre sur voirie extrêmement réduite dans le quartier (aires de livraison, places handicapés)
    Objectif d’une offre privative très réduite par rapport aux besoins prévisionnels : le PLU impose la réalisation d’une offre correspondant à environ la moitié des besoins
    Projet de 4 parkings silos publics mutualisés et foisonnés (1870 pl) visant à répondre aux demandes complémentaires non pourvues sur parcelle
Projet de parking P3, Crédit : BOUYGUES Bâtiment Centre Sud-Ouest / RICHEZ Associés / BETEM Midi-Pyrénées / BINCTIN Consulting
Espaces publics de la Cartoucherie, Crédit Atelier Marguerit

## Slide 38: ZAC Cartoucherie à Toulouse Visuel du premier parking silo
Parking P1 dit parking du Barry. Crédits : Séquences architectes

## Slide 39: Cœur de quartier à Nanterre Un parking mutualisé en socle sur deux niveaux
  Projet immobilier situé à proximité de la gare RER Nanterre Université, livré en 2015
  Programmation (24 600 m²)
    6170m² de logement en accession
    4130m² de logement social
    Résidence étudiante : 117 logements
    Résidence hôtelière de 104 chambres
    5500 m² de commerces
  Volonté de la Ville de trouver une offre de stationnement publique pour les besoins de l’opération et une offre complémentaire pour le quartier existant
  Parking mutualisé de 455 places sur deux niveaux
    357 places banalisées (commerces, logements sociaux, résidences étudiante et hôtelière)
    98 places privatives dans une poche séparée pour les logements en accession

## Slide 40: Ecoquartier Danube à Strasbourg Deux parkings aux deux entrées du quartier
  ZAC mixte (7 hectares) à vocation d’écoquartier située en péricentre de Strasbourg
  Volonté très forte de la Collectivité de limiter drastiquement le taux de motorisation des ménages et l’usage de la voiture, notamment en instaurant des normes de stationnement très basses (0,5 place / logement)
  Organisation du stationnement
    Offre sur voirie très réduite
      Autopartage (4 ou 5 places)
      PMR : une place répartie dans chaque voie
      Aires de livraison ou de dépose minute sur certains axes, à proximité des commerces
    Deux grands parkings totalisant 466 places sont présents aux deux entrées du quartier
      Un parking souterrain de 128 places (abonnés uniquement)
      Un parking en partie en silo de 338 places (abonnés et visiteurs)

## Slide 41: Campus Paris Saclay Intégration dans un bâtiment complexe et réversibilité
Parking du Quartier de l’École Polytechnique à Palaiseau (campus Paris Saclay)
    Capacité : 448 VP, 32 motos/scooters
    Programmes complémentaires : local vélo/mobilité en RDC de 250m² SU
    Intégration à un ensemble complexe (résidence étudiante, commerces en RDC…)
    2 niveaux souterrains
    2 niveaux aériens réversibles en bureaux
    Avancement du projet : livraison prochaine

## Slide 42: Strasbourg et Dijon Parkings en bois
  La construction de parkings silos en bois est très peu répandue aujourd'hui. Seuls deux projets semblent référencés en France :
    à Ostwald (67) : parking de 405 places desservant des logements (Bouygues Immobilier / Jourda Architectes)
    à Dijon (21) : parking de 563 places (Graam Architecture)
  Aucun des deux projets n'est réalisé totalement en bois : la norme « parc de stationnement largement ventilé », pensée pour le béton et le métal, impose le recours à des planchers utilisant ces matériaux. Les deux projets présentent un niveau différent en termes d’utilisation du bois : à Dijon, le contreventement est entièrement assuré par la structure bois, là ou des cages d'escalier en béton l'assurent à Strasbourg de manière plus traditionnelle.
  Le coût travaux annoncé pour le projet de Strasbourg est de 8000 € HT/place.
  Les exigences en matière de construction bas carbone devraient pousser au développement de tels ouvrages.

## Slide 43: Strasbourg Parkings à vélos sécurisés
Véloparc des Tanneurs

## Slide 44: Une tendance au regroupement du stationnement dans des ouvrages de plusieurs centaines de places
Les intérêts
Concentration du stationnement et potentiel de limitation dans les autres espaces
Limitation des voiries d’accès
Limitation du nombre d’entrées de parking qui coupent les cheminements piétons, les pistes cyclables
Espace libéré dans les programmes de logements, bureaux pour d’autres programmations: parkings vélos, locaux poussettes, pleine terre, etc.
Limitation de l’usage et de la possession de la voiture
Par l’amélioration du cadre de vie urbain (davantage d’aménités accessibles à pied)
Par les micro pertes de temps liées à l’éloignement relatif du lieu de stationnement, qui engendrent une perte d’attractivité de la voiture pour les très courts trajets en particulier
Gains économiques et d’espaces liés au foisonnement
Jusqu’à 25% pour une programmation équilibrée logements-bureaux-commerces-équipements
Cadre favorable au développement de services liés au stationnement (économies d’échelle)
Recharge électrique, autopartage, services vélos, consignes automatiques, etc.
Le principal écueil
Convaincre la chaîne d’acteurs (collectivité, aménageur, promoteur, investisseurs, futurs habitants) du bien fondé de cette organisation du stationnement

## Slide 45: Une tendance à la réduction des ratios de stationnement dans les métropoles…
Les intérêts
Accompagner et amplifier la transition des mobilités
Mieux valoriser l’espace public et le foncier, et « laisser de la place » aux autres enjeux d’un projet: gestion des eaux pluviales, espaces verts, production d’énergies renouvelables, etc.
Améliorer l’équilibre financier des projets
L’équilibrage des projets de stationnement est toujours compliqué
Les tarifs semblent « toujours trop chers » aux usagers finaux: les places sont souvent vendues à perte
Les coûts sont importants, à la fois en investissement et en exploitation
    Coût de construction de 15 000 à 20 000 € HT par place en silo + coût du foncier
    Coût de construction de 20 000 € HT à 40 000 € HT par place en souterrain selon caractéristiques du sol
    Charges de fonctionnement de 300 – 400 € HT par place en silo et 400-600 € HT par place en souterrain
Le coût marginal est souvent supérieur au coût moyen
    Coûts croissants avec le nombre de niveaux: nappes phréatiques, etc.
Le principal écueil
Convaincre la chaîne d’acteurs que le quartier est en mesure de fonctionner de manière qualitative pour ses habitants/employés avec moins de places de parking
Développer à une échelle de temps les équipements nécessaires: transports en commun, axes cyclables, commerces et services de proximité

## Slide 46: Une anticipation d’un avenir avec moins de voitures de plus en plus prise en compte dans les projets
Parking réversible
En bureaux par exemple, mais certaines contraintes fortes: hauteur, résistance des dalles notamment
Parking démontable
Ex photo ci-contre
Structures posées
Parking de surface provisoire
Mobilisation de parkings existants sous-utilisés
Evolutivité d’usage
Extension programmée de la zone de chalandise d’un parking
Ex:
A sa livraison, le parking dessert 2 bâtiments
Aucun parking n’est prévu pour un 3ème bâtiment dont la livraison est prévue 5 ans plus tard
Parking silo démontable, visuel société Park’up
Parking réversible, Bordeaux, Bassins à Flots

## Slide 47
Merci pour votre attention
www.sareco.fr
Simon Guiot
sguiot@sareco.fr